## Slide 1
A.A. 2022/2023
Realizzato da:
Grande L., Iacovacci G., Ortolani G
Meccanica delle vibrazioni:
Misure di un robot mobile con Arduino

## Slide 2
1/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Analisi matematica modello
Conclusione
Analisi dei dati
1
2
4
3
Programma del progetto

## Slide 3
2/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
La nostra scelta
Realizzazione pratica di un uniciclo a tre ruote controllato con Arduino
Con l’obiettivo, dopo la realizzazione, di studiare le vibrazioni in due modalità di frenata: STOP e ABS

## Slide 4
3/16
Per la costruzione del telaio, abbiamo scelto di disegnare una sagoma da poter seguire durante l’intaglio del compensato da 4mm.
Abbiamo optato per un design molto semplice con paraurti anteriore e posteriore.
A causa dell’ingombro del pacco batterie a 12V, abbiamo scelto di costruire un secondo «piano» per aver più spazio a disposizione
Sviluppo telaio
Scelta, sviluppo e setup sperimentale

## Slide 5
4/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Sviluppo controllo Arduino

## Slide 6
5/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Sviluppo controllo Arduino
Per lo sviluppo dei codici Arduino sono state utilizzate diverse librerie.
Abbiamo due diversi codici, uno per la frenata STOP e uno per la frenata ABS
Nel codice della frenata STOP vengono disattivati, in feedback alla distanza, i PWM dei motori
Nel caso della frenata ABS, vengono modulati, tramite un PID, i PWM dei motori
L’attivazione dei motori può essere effettuata con una digitalWrite(), specificando se la tensione deve uscire su forward o backword di un motore.
Mentre il PWM relativo ad un motore può essere settato tramite analogWrite().
Motori accesi in forward
Motori spenti
Settaggio PWM

## Slide 7
6/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Sensor fusion
Il sensore MPU6050 è stato utilizzato per campionare i dati delle accelerazioni e del giroscopio lungo i tre assi.
Il sensore HCSR04 è stato utilizzato per il campionamento della distanza da un ostacolo.
Il sensore ESP8266, ospitato da un Wemos d1 è stato utilizzato per l’inoltro dei dati al PC.

## Slide 8
7/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Distanza-PWM
Modalità ABS
Modalità Stop

## Slide 9
8/16
Programma del progetto
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Analisi matematica modello
Conclusione
Analisi dei dati
2
4
3
1

## Slide 10
9/16
Analisi matematica modello
Cinematica uniciclo
Per poter studiare le vibrazioni dell'uniciclo abbiamo dovuto prima di
tutto comprendere le equazioni matematiche che lo descrivono:
Equazioni uniciclo:
Abbiamo dovuto anche considerare l'impossibilità del modello di avere un moto
nella direzione parallela a quella attuale. Ciò si trasforma in un vincolo
sulle velocità detto: vincolo non olonomo
ẋ sin ϑ − ẏ cos ϑ = 0
Il passo successivo è stato di trasformare le equazioni matematiche in codice Arduino
che permettesse il movimento del nostro uniciclo.

## Slide 11
10/16
Analisi matematica modello
Stabilità del modello
Fondamentale per il nostro studio è l'analisi della stabilità. La stabilità del controllo, infatti, garantisce al sistema proprietà come: prevedibilità, sicurezza, affidabilità ed efficienza.
Dato un sistema del tipo:
Condizioni necessarie stabilità:
Nessun coefficiente deve essere nullo
I coefficienti devono essere tutti positivi o negativi
Tali condizioni sono necessarie, ma non sufficienti
Valutazione stabilità:
Valutazione radici del polinomio:
«Il sistema è stabile se e solo se le sue radici hanno parte reale minore o uguale a zero. Se sono tutte a parte reale minore il sistema è astintoticamente stabile.»
Metodo Routh-hurwitz
Nyquist
Luogo delle radici

## Slide 12
11/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Analisi matematica modello
Conclusione
Analisi dei dati
3
4
2
1
Programma del progetto

## Slide 13
Analisi dei dati
Il modello matematico è stato solo il punto di partenza per il nostro studio, ma solamente tramite un analisi dei dati siamo riusciti a comprendere effettivamente quale sistema fosse più stabile e quindi sicuro.
Per tale motivo abbiamo eseguito un'attenta analisi sulla base di misurazioni prese dal giroscopio e dall'accelerometro. Tale analisi è stata effettuata nel dominio del tempo e in frequenza.
Dominio del tempo: ci ha permesso di studiare le variazioni nel tempo delle misurazioni provenienti dai sensori. Variazioni brusche indicano una minore stabilità.
Analisi in frequenza: ci ha permesso di valutare le frequenze dei due sistemi e la risposta dinamica in seguito a una frenata. Anch'essa ci dà importanti informazioni sulla stabilità.
12/16

## Slide 14
13/16
Analisi dei dati
Analisi nel dominio del tempo, confronto tra le due modalità
ABS
STOP
Media delle misure
ottenute:

## Slide 15
14/16
Analisi dei dati
Analisi nel dominio delle frequenze, confronto tra le due modalità
Giroscopio modalità Stop
Giroscopio modalità ABS
Accelerometro
modalità ABS
Accelerometro
modalità Stop

## Slide 16
15/16
Scelta, sviluppo e setup sperimentale
Analisi matematica modello
Conclusione
Analisi dei dati
4
4
2
1
Programma del progetto

## Slide 17
16/16
Conclusione
Video